## Slide 1: Otrzymywanie i krystalizacja difluoro(szczawiano)boranu litu do zastosowania jako elektrolitu w bateriach litowo-jonowych

## Slide 2: CEL I MYŚL PRZEWODNIA PROJEKTU
Głównym celem projektu jest synteza difluoro(szczawiano)boranu litu oraz wydzielenie go z mieszaniny poreakcyjnej.
Sól ta ma znajdować swoje zastosowanie jako dodatek do żelowych elektrolitów w bateriach litowo-jonowych.
Żelowy elektrolit jest układem trójskładnikowym, który zawiera matrycę polimerową i elektrolit. Elektrolit stanowi roztwór soli w małocząstęczkowym, polarnym rozpuszczalniku organicznym. Polimer zabezpiecza właściwości mechaniczne.

## Slide 3: Difluoro(szczawiano)boran litu

## Slide 4: Synteza difluoro(szczawiano)boranu litu
CH3CN

## Slide 5: Warunki syntnezy i ilości reagentów
Atmosfera argonu (sole litowe nie mogą kontaktować się z powietrzem)
5 g szczawianu dilitu
5-krotny nadmiar molowy (31,07 ml) eteratu BF3 – BF3•(C2H5)2O
Rozpuszczalnik – acetonitryl (10 ml)

## Slide 6: Układ reakcyjny
Balonik z argonem
Suchy lód
Eterat BF3
Zawiesina difluoro(szczawiano)boranu litu w acetonitrylu
Mieszadło magnetyczne

## Slide 7: Destylacja mieszaniny poreakcyjnej pod zmniejszonym ciśnieniem

## Slide 8: Rozdzielenie równomolowej mieszaniny soli
Aby rozdzielić mieszaninę soli zastosowaliśmy metodę rozpuszczenia jej w DMC – węglanie dimetylu, a następnie krystalizacji. Osad przefiltrowano i wysuszono pod obniżonym ciśnieniem. Z przesączu również usunięto cały rozpuszczalnik. Obydwie frakcje poddano analizie i charakterystyce.

## Slide 9: Filtrowanie wykrystalizowanego osadu
Wykrystalizowany osad + roztwór nad osadem
Argon
Próżnia
Balonik z argonem
Spiet

## Slide 10: Temperatura topnienia
Osad I w temperaturze około 255oC ulegał topnieniu połączonym z rozkładem.
Osad II w temperaturze około 216oC zachowywał się podobnie jak osad I.
Temperatura topnienia z rozkładem czystego LiBF4 wynosi 293-300°C, natomiast czystego difluoro(szczawiano)boranu litu około 272°C (J.L. Allen et al. J Power Sources 196 (2011) 9737– 9742). Otrzymany wynik świadczy o tym, że nie rozdzieliliśmy całkowicie mieszaniny dwóch soli na czyste związki, tylko zmieniliśmy ich stosunek molowy w mieszaninie.

## Slide 11: Wyniki badań metodą IR

## Slide 12: Wyniki badań metodą 19F NMR
Widmo 19F NMR równomolowej mieszaniny LiBF4 i difluroro(szczawiano)boranu litu.

## Slide 13: Dziękuję za uwagę
Aleksandra Cupriak
V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego
Projekt realizowany pod opieką dr hab. inż. Ewy Zygadło-Monikowskiej.